## Slide 1: Revisão sobre Polímeros
{Picture of bottles, or other industrially produced polymer item}

## Slide 2: Revisão sobre Classificação de Polímeros
Termoplástico | Termofixo | Elastômeros
dissolve-se em certos líquidos cadeias se entrelaçam, mas não se ligam sofre fusão em altas temperaturas rígido na temperatura em que são empregados | não se dissolve em nenhum líquido cadeias são ligadas quimicamente não sofre fusão rígido | não se dissolve cadeias são ligadas quimicamente elástico
Notes: stiff, dense

## Slide 3: O item é um termoplástico, termofixo ou elastômero?
Embalagem de shampoo
: termoplástico
{Picture of shampoo bottles}

## Slide 4: O item é um termoplástico, termofixo ou elastômero?
Solas de borracha
: elastômero
{picture of rubber shoe soles}

## Slide 5: O item é um termoplástico, termofixo ou elastômero?
Copo plástico
: termoplástico
{Picture of plastic cups}

## Slide 6: Discussão: Como vocês acham que copos plásticos são fabricados?
{Picture of plastic cups from previous slides}
Notes: Made by thermoforming

## Slide 7: O item é um termoplástico, termofixo ou elastômero?
Cola epóxi
: termofixo
{Picture of epoxy resin being squeezed out of tube}

## Slide 8: Discussão: Como garrafas plásticas para água são fabricadas?
{Picture of plastic water bottles}
Notes: Made by injection blow molding

## Slide 9: Discussão: Como sacolas plásticas são fabricadas?
{Picture of plastic bag}
Notes: Plastic is made as a blown film, then folded and sealed to make bag