## Slide 1: Polímeros no Brasil
Notes: Plásticos mais consumidos (checar fonte)
https://afinkopolimeros.com.br/6-plasticos-mais-consumidos-em-2017/
Perfil da Associacao Brasileira de Plasticos (ABPlast)
http://www.abiplast.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Perfil-2021-PT-vs2.pdf
Publicacoes da ABPlast
http://www.abiplast.org.br/publicacoes/
Indice de recliclagem pos consumo
http://www.abiplast.org.br/wp-content/uploads/2022/12/pesquisa_reciclagem_picplast2021.pdf
E-book de residuos solidos urbanos com muito dado
http://www.abiplast.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Relatorio_Modelo_-RSU_Brasil_abiplast.pdf

## Slide 2: História
1940-1950
Indústria e universidades atrasadas
Borracha natural e plásticos para peças
Roupa com fibra de celulose
Imigrantes qualificados
Indústrias em SP, PR e RS
Mano, E. B., Aspectos históricos de ciência e tecnologia de polímeros no Brasil, 1998.
https://www.scielo.br/j/po/a/qWM6MkwxLYpfLYH7nzqKpqg/?lang=pt
Notes: Decadas de 40-50
  Enquanto paises europeus ja faziam pesquisa sobre polimeros, o brasil estava muito atrasado em relacao a industria e universidades
  Produziamos borracha natural e alguns plasticos para pecas, como celulose e resinas fenolicas
  Isso foi antes da fibra sintetica, entao a gente produzia bastante roupa com fibra de celulose
  Como as universidades ainda ao eram muito boas, a gente nao conseguia formar gente muito qualificada. Isso era ruim porque faltava conhecimento
  Porem, muita gente qualificada comecou a fugir da guerra na europa para ca, o que ajudou nossa industria
    Isso originou algumas industrias em SP, parana, santa catarina e rio grande do sul
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Decada de 70
  Em 1972 estava prevista a entrada em funcionamento da Petroquímica União, a primeira indústria petroquímica de porte do país, o que ampliaria muito a oferta dos insumos básicos para a fabricação de resinas
  Inicio da operacao do polo petroquimico de camacari - BA
  Um segmento importante da epoca foi o de brinquedos, que eram feitos de PE, PS, PVC, ABS e poliamida. A maioria das materias-primas era importada
  A gente estava comecando a produzir pecas de plastico para carros, como farois
  A industria comecou a perceber as vantagens do uso de plastico como embalagem
    Diferentes cores e formatos
    Reducao de custos de producao
    Principal material: PE -> consumia 65% da producao nacional de PE
Decada de 80
  Nessa epoca o brasil estava passando pelo fim da ditadura militar e vivendo o periodo de hiperinflacao
  Os precos estavam aumentando muito e a economia nao estava nem um pouco boa
  Mesmo assim, foi uma epoca revolucionaria em relacao a plasticos, gerando muitas das tendencias que a gente ainda ve hoje
  Setor petroquimico aumentou sua capacidade, permitindo produzir ate 1,83 milhoes de toneladas de resinas termoplasticas (PEAD, PEBD, PP, PS e PVC) por ano e esperava-se aumentar ainda mais
  Em 1982 foi inventado o CD, feito de policarbonato, mas ele so chegou no brasil alguns anos depois e comecou a ser produzido aqui. Nao preciso nem dizer como isso revolucionou a industria da musica
  Nessa decada as garrafas PET comecaram a ser utilizadas como embalagens de refrigerantes e as primeiras garrafas comecaram a ser produzidas (em SP)
  Mundo: a IBM inventou uma coisa chamada PC, que usava algumas pecas de plastico o que foi bom para a industria de plasticos.
  Mas, alem disso, comecaram a usar computadores nas empresas
  Chegaram no brasil softwares de computado (CAD) para projetar pecas. Ate entao, tudo era feito no papel
  Nessa decada, as maquinas industriais foram bem aperfeicoadas, melhorando o desempenho
  Aqui, comecou-se a falar sobre reciclagem
Decada de 90
  Comeco da decada foi marcada pelo governo collor.
  A inflacao estava muito alta e, para isso, o governo implantou o plano collor e realizou um confisco monetario
  Isso gerou muito ruido e instabilidade economica e politica, que comecaram a melhorar em 1994 com o plano real
  Isso tudo afetou tambem o setor de plasticos
  Aqui, o consumo de plastico no brasil tinha crescido 6 vezes comparado com 1970, mas ainda assim era muito baixo em relacao aos outros paises
  O carro popular, que era mais barato e com mais pecas de plastico, foi lancado. Isso impulsionou a industria de plastico
  A construcao civil, um dos setores que mais utiliza plastico hoje em dia, comecou a incorporar pecas de plastico pre-fabricadas, passando de uma producao artesanal para industrial
    PVC, PP e PS comecaram a fazer parte tanto da parte estrutural quanto da arquitetonica das obras
  Tivemos uma alta na producao de tampinhas de garrafas PET. Apesar de parecer simples, a fabricacao das tampinhas envolve alta tecnologia e algumas empresas estrangeiras vieram ao brasil para fazer isso
  Embalagens de alimento: nessa epoca, os filmes multicamadas ganharam forca para embalar carne, frutas, vegetais.
    Esses filmes nada mais sao do que plasticos feitos de varias camadas
    Isso isola melhor o alimento e conserva mais
Decada de 2000
  Nos anos 2000, apesar de ter 2 acontecimentos que abalaram o mundo, o 11 de setembro e a crise de 2008, os resultados da industria nacional do plastico foram positivos
    O consumo saltou de 3,8 milhoes de toneladas ao ano para 4,9
  Os grupos Odebrecht e Mariani integraram seu setor petroquimico a central petroquimica do polo de camacari
  Uso de compositos ganhou forca
    Compositos sao misturas de polimeros com alguma outra coisa, o que pode melhorar as propriedades dos materiais
  Pesquisas de compostos nanometricos, que sao polimeros misturadas com particulas beeem pequenas, comecou a ganhar forca
    As empresas comecaram a investir pesado
    As universidades tambem estavam pesquisando
  Plastico ganhou espaco em varias aplicacoes, dos oculos aos avioes
Decada de 2010
  De 2010 para ca a gente tambem teve alguns episodios conturbados: o impeachment da dilma e o corona virus
  No covid, por exemplo, a gente comecou a usar cada vez mais plastico como protecao e produtos descartaveis
  Mesmo assim, muita tecnologia e novas aplicacoes foram desenvolvidas no setor dos plasticos
  O que se fala bastante hoje em dia eh de industria 4.0
    Uso de informacoes de todas as maquinas da linha de producao para melhorar o produto
    Isso envolve a utilizacao da internet das coisas, para que os equipamentos troquem informacao, e de inteligencia artificial
    Isso representa a quarta revolucao industrial
https://www.scielo.br/j/po/a/qWM6MkwxLYpfLYH7nzqKpqg/?lang=pt
Decada de 20
  Descoberta dos polimeros
Decadas de 40-50
  Enquanto paises europeus ja faziam pesquisa sobre polimeros, o brasil estava muito atrasado em relacao a industria e universidades
  Produziamos borracha natural e alguns plasticos para pecas, como celulose e resinas fenolicas
  Isso foi antes da fibra sintetica, entao a gente produzia bastante roupa com fibra de celulose
  Como as universidades ainda ao eram muito boas, a gente nao conseguia formar gente muito qualificada. Isso era ruim porque faltava conhecimento
  Porem, muita gente qualificada comecou a fugir da guerra na europa para ca, o que ajudou nossa industria
    Isso originou algumas industrias em SP, parana, santa catarina e rio grande do sul

## Slide 3: História
1940-1950
Indústria e universidades atrasadas
Borracha natural e plásticos para peças
Roupa com fibra de celulose
Imigrantes qualificados
Indústrias em SP, PR e RS
1970
Petroquímica União
Polo petroquímico de Camaçari - BA
Brinquedos: PE, PS, PVC e ABS
Peças de carro
Embalagens
Plástico, A História do Plástico em 50 anos da Revista Plástico Moderno: Informação de Qualidade há meio Século, 2021.
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Notes: Decada de 70
  Inicio do funcionamento da petroquimica uniao e do polo petroquimico de camacari na bahia, que mexem com extracao de petroleo
  Como muitos dos plasticos conhecidos vem do petroleo, isso aumentou bastante a producao de petroleo e, consequentemente, de plasticos
  Nessa epoca a producao de brinquedos foi alta
  Estavamos comecando a produzir pecas de carro, como farois
  A industria comecou a perceber as vantagens do uso de plastico como embalagem
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Decada de 70
  Em 1972 estava prevista a entrada em funcionamento da Petroquímica União, a primeira indústria petroquímica de porte do país, o que ampliaria muito a oferta dos insumos básicos para a fabricação de resinas
  Inicio da operacao do polo petroquimico de camacari - BA
  Um segmento importante da epoca foi o de brinquedos, que eram feitos de PE, PS, PVC, ABS e poliamida. A maioria das materias-primas era importada
  A gente estava comecando a produzir pecas de plastico para carros, como farois
  A industria comecou a perceber as vantagens do uso de plastico como embalagem
    Diferentes cores e formatos
    Reducao de custos de producao
    Principal material: PE -> consumia 65% da producao nacional de PE
Decada de 80
  Nessa epoca o brasil estava passando pelo fim da ditadura militar e vivendo o periodo de hiperinflacao
  Os precos estavam aumentando muito e a economia nao estava nem um pouco boa
  Mesmo assim, foi uma epoca revolucionaria em relacao a plasticos, gerando muitas das tendencias que a gente ainda ve hoje
  Setor petroquimico aumentou sua capacidade, permitindo produzir ate 1,83 milhoes de toneladas de resinas termoplasticas (PEAD, PEBD, PP, PS e PVC) por ano e esperava-se aumentar ainda mais
  Em 1982 foi inventado o CD, feito de policarbonato, mas ele so chegou no brasil alguns anos depois e comecou a ser produzido aqui. Nao preciso nem dizer como isso revolucionou a industria da musica
  Nessa decada as garrafas PET comecaram a ser utilizadas como embalagens de refrigerantes e as primeiras garrafas comecaram a ser produzidas (em SP)
  Mundo: a IBM inventou uma coisa chamada PC, que usava algumas pecas de plastico o que foi bom para a industria de plasticos.
  Mas, alem disso, comecaram a usar computadores nas empresas
  Chegaram no brasil softwares de computado (CAD) para projetar pecas. Ate entao, tudo era feito no papel
  Nessa decada, as maquinas industriais foram bem aperfeicoadas, melhorando o desempenho
  Aqui, comecou-se a falar sobre reciclagem
Decada de 90
  Comeco da decada foi marcada pelo governo collor.
  A inflacao estava muito alta e, para isso, o governo implantou o plano collor e realizou um confisco monetario
  Isso gerou muito ruido e instabilidade economica e politica, que comecaram a melhorar em 1994 com o plano real
  Isso tudo afetou tambem o setor de plasticos
  Aqui, o consumo de plastico no brasil tinha crescido 6 vezes comparado com 1970, mas ainda assim era muito baixo em relacao aos outros paises
  O carro popular, que era mais barato e com mais pecas de plastico, foi lancado. Isso impulsionou a industria de plastico
  A construcao civil, um dos setores que mais utiliza plastico hoje em dia, comecou a incorporar pecas de plastico pre-fabricadas, passando de uma producao artesanal para industrial
    PVC, PP e PS comecaram a fazer parte tanto da parte estrutural quanto da arquitetonica das obras
  Tivemos uma alta na producao de tampinhas de garrafas PET. Apesar de parecer simples, a fabricacao das tampinhas envolve alta tecnologia e algumas empresas estrangeiras vieram ao brasil para fazer isso
  Embalagens de alimento: nessa epoca, os filmes multicamadas ganharam forca para embalar carne, frutas, vegetais.
    Esses filmes nada mais sao do que plasticos feitos de varias camadas
    Isso isola melhor o alimento e conserva mais
Decada de 2000
  Nos anos 2000, apesar de ter 2 acontecimentos que abalaram o mundo, o 11 de setembro e a crise de 2008, os resultados da industria nacional do plastico foram positivos
    O consumo saltou de 3,8 milhoes de toneladas ao ano para 4,9
  Os grupos Odebrecht e Mariani integraram seu setor petroquimico a central petroquimica do polo de camacari
  Uso de compositos ganhou forca
    Compositos sao misturas de polimeros com alguma outra coisa, o que pode melhorar as propriedades dos materiais
  Pesquisas de compostos nanometricos, que sao polimeros misturadas com particulas beeem pequenas, comecou a ganhar forca
    As empresas comecaram a investir pesado
    As universidades tambem estavam pesquisando
  Plastico ganhou espaco em varias aplicacoes, dos oculos aos avioes
Decada de 2010
  De 2010 para ca a gente tambem teve alguns episodios conturbados: o impeachment da dilma e o corona virus
  No covid, por exemplo, a gente comecou a usar cada vez mais plastico como protecao e produtos descartaveis
  Mesmo assim, muita tecnologia e novas aplicacoes foram desenvolvidas no setor dos plasticos
  O que se fala bastante hoje em dia eh de industria 4.0
    Uso de informacoes de todas as maquinas da linha de producao para melhorar o produto
    Isso envolve a utilizacao da internet das coisas, para que os equipamentos troquem informacao, e de inteligencia artificial
    Isso representa a quarta revolucao industrial
https://www.scielo.br/j/po/a/qWM6MkwxLYpfLYH7nzqKpqg/?lang=pt
Decada de 20
  Descoberta dos polimeros
Decadas de 40-50
  Enquanto paises europeus ja faziam pesquisa sobre polimeros, o brasil estava muito atrasado em relacao a industria e universidades
  Produziamos borracha natural e alguns plasticos para pecas, como celulose e resinas fenolicas
  Isso foi antes da fibra sintetica, entao a gente produzia bastante roupa com fibra de celulose
  Como as universidades ainda ao eram muito boas, a gente nao conseguia formar gente muito qualificada. Isso era ruim porque faltava conhecimento
  Porem, muita gente qualificada comecou a fugir da guerra na europa para ca, o que ajudou nossa industria
    Isso originou algumas industrias em SP, parana, santa catarina e rio grande do sul

## Slide 4: História
1940-1950
Indústria e universidades atrasadas
Borracha natural e plásticos para peças
Roupa com fibra de celulose
Imigrantes qualificados
Indústrias em SP, PR e RS
1970
Petroquímica União
Polo petroquímico de Camaçari - BA
Brinquedos: PE, PS, PVC e ABS
Peças de carro
Embalagens
1980
Ditadura militar e hiperinflação
1,83 milhões de ton de PEAD, PEBD, PP, PS e PVC
Invenção do CD (policarbonato)
Produção de garrafa PET em SP
Invenção e utilização do PC
Melhor desempenho de máquinas
Reciclagem
Plástico, A História do Plástico em 50 anos da Revista Plástico Moderno: Informação de Qualidade há meio Século, 2021.
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Notes: Decada de 80
  Nessa epoca o brasil estava passando pelo fim da ditadura militar e vivendo o periodo de hiperinflacao
  Os precos estavam aumentando muito e a economia nao estava nem um pouco boa
  Mesmo assim, foi uma epoca revolucionaria em relacao a plasticos, gerando muitas das tendencias que a gente ainda ve hoje
  Setor petroquimico aumentou sua capacidade, permitindo produzir ate 1,83 milhoes de toneladas de resinas termoplasticas (PEAD, PEBD, PP, PS e PVC) por ano
  Em 1982 foi inventado o CD, feito de policarbonato e comecou a ser produzido aqui. Nao preciso nem dizer como isso revolucionou a industria da musica
  Nessa decada as garrafas PET comecaram a ser utilizadas como embalagens de refrigerantes e as primeiras garrafas comecaram a ser produzidas (em SP)
  Mundo: a IBM inventou uma coisa chamada PC, que usava algumas pecas de plastico o que foi bom para a industria de plasticos.
  Mas, alem disso, comecaram a usar computadores nas empresas
  Nessa decada, as maquinas industriais foram bem aperfeicoadas, melhorando o desempenho
  Aqui, comecou-se a falar sobre reciclagem
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Decada de 70
  Em 1972 estava prevista a entrada em funcionamento da Petroquímica União, a primeira indústria petroquímica de porte do país, o que ampliaria muito a oferta dos insumos básicos para a fabricação de resinas
  Inicio da operacao do polo petroquimico de camacari - BA
  Um segmento importante da epoca foi o de brinquedos, que eram feitos de PE, PS, PVC, ABS e poliamida. A maioria das materias-primas era importada
  A gente estava comecando a produzir pecas de plastico para carros, como farois
  A industria comecou a perceber as vantagens do uso de plastico como embalagem
    Diferentes cores e formatos
    Reducao de custos de producao
    Principal material: PE -> consumia 65% da producao nacional de PE
Decada de 80
  Nessa epoca o brasil estava passando pelo fim da ditadura militar e vivendo o periodo de hiperinflacao
  Os precos estavam aumentando muito e a economia nao estava nem um pouco boa
  Mesmo assim, foi uma epoca revolucionaria em relacao a plasticos, gerando muitas das tendencias que a gente ainda ve hoje
  Setor petroquimico aumentou sua capacidade, permitindo produzir ate 1,83 milhoes de toneladas de resinas termoplasticas (PEAD, PEBD, PP, PS e PVC) por ano e esperava-se aumentar ainda mais
  Em 1982 foi inventado o CD, feito de policarbonato, mas ele so chegou no brasil alguns anos depois e comecou a ser produzido aqui. Nao preciso nem dizer como isso revolucionou a industria da musica
  Nessa decada as garrafas PET comecaram a ser utilizadas como embalagens de refrigerantes e as primeiras garrafas comecaram a ser produzidas (em SP)
  Mundo: a IBM inventou uma coisa chamada PC, que usava algumas pecas de plastico o que foi bom para a industria de plasticos.
  Mas, alem disso, comecaram a usar computadores nas empresas
  Chegaram no brasil softwares de computado (CAD) para projetar pecas. Ate entao, tudo era feito no papel
  Nessa decada, as maquinas industriais foram bem aperfeicoadas, melhorando o desempenho
  Aqui, comecou-se a falar sobre reciclagem
Decada de 90
  Comeco da decada foi marcada pelo governo collor.
  A inflacao estava muito alta e, para isso, o governo implantou o plano collor e realizou um confisco monetario
  Isso gerou muito ruido e instabilidade economica e politica, que comecaram a melhorar em 1994 com o plano real
  Isso tudo afetou tambem o setor de plasticos
  Aqui, o consumo de plastico no brasil tinha crescido 6 vezes comparado com 1970, mas ainda assim era muito baixo em relacao aos outros paises
  O carro popular, que era mais barato e com mais pecas de plastico, foi lancado. Isso impulsionou a industria de plastico
  A construcao civil, um dos setores que mais utiliza plastico hoje em dia, comecou a incorporar pecas de plastico pre-fabricadas, passando de uma producao artesanal para industrial
    PVC, PP e PS comecaram a fazer parte tanto da parte estrutural quanto da arquitetonica das obras
  Tivemos uma alta na producao de tampinhas de garrafas PET. Apesar de parecer simples, a fabricacao das tampinhas envolve alta tecnologia e algumas empresas estrangeiras vieram ao brasil para fazer isso
  Embalagens de alimento: nessa epoca, os filmes multicamadas ganharam forca para embalar carne, frutas, vegetais.
    Esses filmes nada mais sao do que plasticos feitos de varias camadas
    Isso isola melhor o alimento e conserva mais
Decada de 2000
  Nos anos 2000, apesar de ter 2 acontecimentos que abalaram o mundo, o 11 de setembro e a crise de 2008, os resultados da industria nacional do plastico foram positivos
    O consumo saltou de 3,8 milhoes de toneladas ao ano para 4,9
  Os grupos Odebrecht e Mariani integraram seu setor petroquimico a central petroquimica do polo de camacari
  Uso de compositos ganhou forca
    Compositos sao misturas de polimeros com alguma outra coisa, o que pode melhorar as propriedades dos materiais
  Pesquisas de compostos nanometricos, que sao polimeros misturadas com particulas beeem pequenas, comecou a ganhar forca
    As empresas comecaram a investir pesado
    As universidades tambem estavam pesquisando
  Plastico ganhou espaco em varias aplicacoes, dos oculos aos avioes
Decada de 2010
  De 2010 para ca a gente tambem teve alguns episodios conturbados: o impeachment da dilma e o corona virus
  No covid, por exemplo, a gente comecou a usar cada vez mais plastico como protecao e produtos descartaveis
  Mesmo assim, muita tecnologia e novas aplicacoes foram desenvolvidas no setor dos plasticos
  O que se fala bastante hoje em dia eh de industria 4.0
    Uso de informacoes de todas as maquinas da linha de producao para melhorar o produto
    Isso envolve a utilizacao da internet das coisas, para que os equipamentos troquem informacao, e de inteligencia artificial
    Isso representa a quarta revolucao industrial
https://www.scielo.br/j/po/a/qWM6MkwxLYpfLYH7nzqKpqg/?lang=pt
Decada de 20
  Descoberta dos polimeros
Decadas de 40-50
  Enquanto paises europeus ja faziam pesquisa sobre polimeros, o brasil estava muito atrasado em relacao a industria e universidades
  Produziamos borracha natural e alguns plasticos para pecas, como celulose e resinas fenolicas
  Isso foi antes da fibra sintetica, entao a gente produzia bastante roupa com fibra de celulose
  Como as universidades ainda ao eram muito boas, a gente nao conseguia formar gente muito qualificada. Isso era ruim porque faltava conhecimento
  Porem, muita gente qualificada comecou a fugir da guerra na europa para ca, o que ajudou nossa industria
    Isso originou algumas industrias em SP, parana, santa catarina e rio grande do sul

## Slide 5: História
1940-1950
Indústria e universidades atrasadas
Borracha natural e plásticos para peças
Roupa com fibra de celulose
Imigrantes qualificados
Indústrias em SP, PR e RS
1970
Petroquímica União
Polo petroquímico de Camaçari - BA
Brinquedos: PE, PS, PVC e ABS
Peças de carro
Embalagens
1980
Ditadura militar e hiperinflação
1,83 milhões de ton de PEAD, PEBD, PP, PS e PVC
Invenção do CD
Produção de garrafa PET em SP
Invenção e utilização do PC
Melhor desempenho de máquinas
Reciclagem
1990
Governo Collor e Plano Real
Consumo de plástico 6x maior que em 1970
Carro popular
Construção civil: peças de PVC, PP e PS
Tampinhas de garrafa PET
Embalagens de alimento: filmes multicamadas
Plástico, A História do Plástico em 50 anos da Revista Plástico Moderno: Informação de Qualidade há meio Século, 2021.
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Notes: Decada de 90
  Comeco da decada foi marcada pelo governo collor.
  A inflacao estava muito alta e, para isso, o governo implantou o plano collor e realizou um confisco monetario
  Isso gerou muito ruido e instabilidade economica e politica, que comecaram a melhorar em 1994 com o plano real
  Isso tudo afetou tambem o setor de plasticos
  Aqui, o consumo de plastico no brasil tinha crescido 6 vezes comparado com 1970
  O carro popular, que era mais barato e com mais pecas de plastico, foi lancado. Isso impulsionou a industria de plastico
  A construcao civil, um dos setores que mais utiliza plastico hoje em dia, comecou a incorporar pecas de plastico pre-fabricadas
  Tivemos uma alta na producao de tampinhas de garrafas PET. Apesar de parecer simples, a fabricacao das tampinhas envolve alta tecnologia e algumas empresas estrangeiras vieram ao brasil para fazer isso
  Embalagens de alimento: nessa epoca, os filmes multicamadas ganharam forca para embalar carne, frutas, vegetais.
    Esses filmes nada mais sao do que plasticos feitos de varias camadas
    Isso isola melhor o alimento e conserva mais
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Decada de 70
  Em 1972 estava prevista a entrada em funcionamento da Petroquímica União, a primeira indústria petroquímica de porte do país, o que ampliaria muito a oferta dos insumos básicos para a fabricação de resinas
  Inicio da operacao do polo petroquimico de camacari - BA
  Um segmento importante da epoca foi o de brinquedos, que eram feitos de PE, PS, PVC, ABS e poliamida. A maioria das materias-primas era importada
  A gente estava comecando a produzir pecas de plastico para carros, como farois
  A industria comecou a perceber as vantagens do uso de plastico como embalagem
    Diferentes cores e formatos
    Reducao de custos de producao
    Principal material: PE -> consumia 65% da producao nacional de PE
Decada de 80
  Nessa epoca o brasil estava passando pelo fim da ditadura militar e vivendo o periodo de hiperinflacao
  Os precos estavam aumentando muito e a economia nao estava nem um pouco boa
  Mesmo assim, foi uma epoca revolucionaria em relacao a plasticos, gerando muitas das tendencias que a gente ainda ve hoje
  Setor petroquimico aumentou sua capacidade, permitindo produzir ate 1,83 milhoes de toneladas de resinas termoplasticas (PEAD, PEBD, PP, PS e PVC) por ano e esperava-se aumentar ainda mais
  Em 1982 foi inventado o CD, feito de policarbonato, mas ele so chegou no brasil alguns anos depois e comecou a ser produzido aqui. Nao preciso nem dizer como isso revolucionou a industria da musica
  Nessa decada as garrafas PET comecaram a ser utilizadas como embalagens de refrigerantes e as primeiras garrafas comecaram a ser produzidas (em SP)
  Mundo: a IBM inventou uma coisa chamada PC, que usava algumas pecas de plastico o que foi bom para a industria de plasticos.
  Mas, alem disso, comecaram a usar computadores nas empresas
  Chegaram no brasil softwares de computado (CAD) para projetar pecas. Ate entao, tudo era feito no papel
  Nessa decada, as maquinas industriais foram bem aperfeicoadas, melhorando o desempenho
  Aqui, comecou-se a falar sobre reciclagem
Decada de 90
  Comeco da decada foi marcada pelo governo collor.
  A inflacao estava muito alta e, para isso, o governo implantou o plano collor e realizou um confisco monetario
  Isso gerou muito ruido e instabilidade economica e politica, que comecaram a melhorar em 1994 com o plano real
  Isso tudo afetou tambem o setor de plasticos
  Aqui, o consumo de plastico no brasil tinha crescido 6 vezes comparado com 1970, mas ainda assim era muito baixo em relacao aos outros paises
  O carro popular, que era mais barato e com mais pecas de plastico, foi lancado. Isso impulsionou a industria de plastico
  A construcao civil, um dos setores que mais utiliza plastico hoje em dia, comecou a incorporar pecas de plastico pre-fabricadas, passando de uma producao artesanal para industrial
    PVC, PP e PS comecaram a fazer parte tanto da parte estrutural quanto da arquitetonica das obras
  Tivemos uma alta na producao de tampinhas de garrafas PET. Apesar de parecer simples, a fabricacao das tampinhas envolve alta tecnologia e algumas empresas estrangeiras vieram ao brasil para fazer isso
  Embalagens de alimento: nessa epoca, os filmes multicamadas ganharam forca para embalar carne, frutas, vegetais.
    Esses filmes nada mais sao do que plasticos feitos de varias camadas
    Isso isola melhor o alimento e conserva mais
Decada de 2000
  Nos anos 2000, apesar de ter 2 acontecimentos que abalaram o mundo, o 11 de setembro e a crise de 2008, os resultados da industria nacional do plastico foram positivos
    O consumo saltou de 3,8 milhoes de toneladas ao ano para 4,9
  Os grupos Odebrecht e Mariani integraram seu setor petroquimico a central petroquimica do polo de camacari
  Uso de compositos ganhou forca
    Compositos sao misturas de polimeros com alguma outra coisa, o que pode melhorar as propriedades dos materiais
  Pesquisas de compostos nanometricos, que sao polimeros misturadas com particulas beeem pequenas, comecou a ganhar forca
    As empresas comecaram a investir pesado
    As universidades tambem estavam pesquisando
  Plastico ganhou espaco em varias aplicacoes, dos oculos aos avioes
Decada de 2010
  De 2010 para ca a gente tambem teve alguns episodios conturbados: o impeachment da dilma e o corona virus
  No covid, por exemplo, a gente comecou a usar cada vez mais plastico como protecao e produtos descartaveis
  Mesmo assim, muita tecnologia e novas aplicacoes foram desenvolvidas no setor dos plasticos
  O que se fala bastante hoje em dia eh de industria 4.0
    Uso de informacoes de todas as maquinas da linha de producao para melhorar o produto
    Isso envolve a utilizacao da internet das coisas, para que os equipamentos troquem informacao, e de inteligencia artificial
    Isso representa a quarta revolucao industrial
https://www.scielo.br/j/po/a/qWM6MkwxLYpfLYH7nzqKpqg/?lang=pt
Decada de 20
  Descoberta dos polimeros
Decadas de 40-50
  Enquanto paises europeus ja faziam pesquisa sobre polimeros, o brasil estava muito atrasado em relacao a industria e universidades
  Produziamos borracha natural e alguns plasticos para pecas, como celulose e resinas fenolicas
  Isso foi antes da fibra sintetica, entao a gente produzia bastante roupa com fibra de celulose
  Como as universidades ainda ao eram muito boas, a gente nao conseguia formar gente muito qualificada. Isso era ruim porque faltava conhecimento
  Porem, muita gente qualificada comecou a fugir da guerra na europa para ca, o que ajudou nossa industria
    Isso originou algumas industrias em SP, parana, santa catarina e rio grande do sul

## Slide 6: História
1940-1950
Indústria e universidades atrasadas
Borracha natural e plásticos para peças
Roupa com fibra de celulose
Imigrantes qualificados
Indústrias em SP, PR e RS
1970
Petroquímica União
Polo petroquímico de Camaçari - BA
Brinquedos: PE, PS, PVC e ABS
Peças de carro
Embalagens
1980
Ditadura militar e hiperinflação
1,83 milhões de ton de PEAD, PEBD, PP, PS e PVC
Invenção do CD
Produção de garrafa PET em SP
Invenção e utilização do PC
Melhor desempenho de máquinas
Reciclagem
1990
Governo Collor e Plano Real
Consumo de plástico 6x maior que em 1970
Carro popular
Construção civil: peças de PVC, PP e PS
Tampinhas de garrafa PET
Embalagens de alimento: filmes multicamadas
2000
11/9 e crise de 2008
3,8 milhões ton/ano para 4,9
Compositos
Novas aplicações: óculos a avião
Plástico, A História do Plástico em 50 anos da Revista Plástico Moderno: Informação de Qualidade há meio Século, 2021.
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Notes: Decada de 2000
  Nos anos 2000, apesar de ter 2 acontecimentos que abalaram o mundo, o 11 de setembro e a crise de 2008, os resultados da industria nacional do plastico foram positivos: o consumo saltou de 3,8 milhoes de toneladas ao ano para 4,9
  Uso de compositos ganhou forca
    Compositos sao misturas de polimeros com alguma outra coisa, o que pode melhorar as propriedades dos materiais
  As empresas comecaram a investir pesado
  As universidades tambem estavam pesquisando
  Plastico ganhou espaco em varias aplicacoes, dos oculos aos avioes
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Decada de 70
  Em 1972 estava prevista a entrada em funcionamento da Petroquímica União, a primeira indústria petroquímica de porte do país, o que ampliaria muito a oferta dos insumos básicos para a fabricação de resinas
  Inicio da operacao do polo petroquimico de camacari - BA
  Um segmento importante da epoca foi o de brinquedos, que eram feitos de PE, PS, PVC, ABS e poliamida. A maioria das materias-primas era importada
  A gente estava comecando a produzir pecas de plastico para carros, como farois
  A industria comecou a perceber as vantagens do uso de plastico como embalagem
    Diferentes cores e formatos
    Reducao de custos de producao
    Principal material: PE -> consumia 65% da producao nacional de PE
Decada de 80
  Nessa epoca o brasil estava passando pelo fim da ditadura militar e vivendo o periodo de hiperinflacao
  Os precos estavam aumentando muito e a economia nao estava nem um pouco boa
  Mesmo assim, foi uma epoca revolucionaria em relacao a plasticos, gerando muitas das tendencias que a gente ainda ve hoje
  Setor petroquimico aumentou sua capacidade, permitindo produzir ate 1,83 milhoes de toneladas de resinas termoplasticas (PEAD, PEBD, PP, PS e PVC) por ano e esperava-se aumentar ainda mais
  Em 1982 foi inventado o CD, feito de policarbonato, mas ele so chegou no brasil alguns anos depois e comecou a ser produzido aqui. Nao preciso nem dizer como isso revolucionou a industria da musica
  Nessa decada as garrafas PET comecaram a ser utilizadas como embalagens de refrigerantes e as primeiras garrafas comecaram a ser produzidas (em SP)
  Mundo: a IBM inventou uma coisa chamada PC, que usava algumas pecas de plastico o que foi bom para a industria de plasticos.
  Mas, alem disso, comecaram a usar computadores nas empresas
  Chegaram no brasil softwares de computado (CAD) para projetar pecas. Ate entao, tudo era feito no papel
  Nessa decada, as maquinas industriais foram bem aperfeicoadas, melhorando o desempenho
  Aqui, comecou-se a falar sobre reciclagem
Decada de 90
  Comeco da decada foi marcada pelo governo collor.
  A inflacao estava muito alta e, para isso, o governo implantou o plano collor e realizou um confisco monetario
  Isso gerou muito ruido e instabilidade economica e politica, que comecaram a melhorar em 1994 com o plano real
  Isso tudo afetou tambem o setor de plasticos
  Aqui, o consumo de plastico no brasil tinha crescido 6 vezes comparado com 1970, mas ainda assim era muito baixo em relacao aos outros paises
  O carro popular, que era mais barato e com mais pecas de plastico, foi lancado. Isso impulsionou a industria de plastico
  A construcao civil, um dos setores que mais utiliza plastico hoje em dia, comecou a incorporar pecas de plastico pre-fabricadas, passando de uma producao artesanal para industrial
    PVC, PP e PS comecaram a fazer parte tanto da parte estrutural quanto da arquitetonica das obras
  Tivemos uma alta na producao de tampinhas de garrafas PET. Apesar de parecer simples, a fabricacao das tampinhas envolve alta tecnologia e algumas empresas estrangeiras vieram ao brasil para fazer isso
  Embalagens de alimento: nessa epoca, os filmes multicamadas ganharam forca para embalar carne, frutas, vegetais.
    Esses filmes nada mais sao do que plasticos feitos de varias camadas
    Isso isola melhor o alimento e conserva mais
Decada de 2000
  Nos anos 2000, apesar de ter 2 acontecimentos que abalaram o mundo, o 11 de setembro e a crise de 2008, os resultados da industria nacional do plastico foram positivos
    O consumo saltou de 3,8 milhoes de toneladas ao ano para 4,9
  Os grupos Odebrecht e Mariani integraram seu setor petroquimico a central petroquimica do polo de camacari
  Uso de compositos ganhou forca
    Compositos sao misturas de polimeros com alguma outra coisa, o que pode melhorar as propriedades dos materiais
  Pesquisas de compostos nanometricos, que sao polimeros misturadas com particulas beeem pequenas, comecou a ganhar forca
    As empresas comecaram a investir pesado
    As universidades tambem estavam pesquisando
  Plastico ganhou espaco em varias aplicacoes, dos oculos aos avioes
Decada de 2010
  De 2010 para ca a gente tambem teve alguns episodios conturbados: o impeachment da dilma e o corona virus
  No covid, por exemplo, a gente comecou a usar cada vez mais plastico como protecao e produtos descartaveis
  Mesmo assim, muita tecnologia e novas aplicacoes foram desenvolvidas no setor dos plasticos
  O que se fala bastante hoje em dia eh de industria 4.0
    Uso de informacoes de todas as maquinas da linha de producao para melhorar o produto
    Isso envolve a utilizacao da internet das coisas, para que os equipamentos troquem informacao, e de inteligencia artificial
    Isso representa a quarta revolucao industrial
https://www.scielo.br/j/po/a/qWM6MkwxLYpfLYH7nzqKpqg/?lang=pt
Decada de 20
  Descoberta dos polimeros
Decadas de 40-50
  Enquanto paises europeus ja faziam pesquisa sobre polimeros, o brasil estava muito atrasado em relacao a industria e universidades
  Produziamos borracha natural e alguns plasticos para pecas, como celulose e resinas fenolicas
  Isso foi antes da fibra sintetica, entao a gente produzia bastante roupa com fibra de celulose
  Como as universidades ainda ao eram muito boas, a gente nao conseguia formar gente muito qualificada. Isso era ruim porque faltava conhecimento
  Porem, muita gente qualificada comecou a fugir da guerra na europa para ca, o que ajudou nossa industria
    Isso originou algumas industrias em SP, parana, santa catarina e rio grande do sul

## Slide 7: História
1940-1950
Indústria e universidades atrasadas
Borracha natural e plásticos para peças
Roupa com fibra de celulose
Imigrantes qualificados
Indústrias em SP, PR e RS
1970
Petroquímica União
Polo petroquímico de Camaçari - BA
Brinquedos: PE, PS, PVC e ABS
Peças de carro
Embalagens
1980
Ditadura militar e hiperinflação
1,83 milhões de ton de PEAD, PEBD, PP, PS e PVC
Invenção do CD
Produção de garrafa PET em SP
Invenção e utilização do PC
Melhor desempenho de máquinas
Reciclagem
1990
Governo Collor e Plano Real
Consumo de plástico 6x maior que em 1970
Carro popular
Construção civil: peças de PVC, PP e PS
Tampinhas de garrafa PET
Embalagens de alimento: filmes multicamadas
2000
2010
Impeachment e pandemia
Novas tecnologias
Novas aplicações
Indústria 4.0: dados e IA
Plástico, A História do Plástico em 50 anos da Revista Plástico Moderno: Informação de Qualidade há meio Século, 2021.
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
11/9 e crise de 2008
3,8 milhões ton/ano para 4,9
Compositos
Novas aplicações: óculos a avião
Notes: Decada de 2010
  De 2010 para ca a gente tambem teve alguns episodios conturbados: o impeachment da dilma e o corona virus
  No covid, por exemplo, a gente comecou a usar cada vez mais plastico como protecao e produtos descartaveis
  Mesmo assim, muita tecnologia e novas aplicacoes foram desenvolvidas no setor dos plasticos
  O que se fala bastante hoje em dia eh de industria 4.0
    Uso de informacoes de todas as maquinas da linha de producao para melhorar o produto
    Isso envolve a utilizacao da internet das coisas, para que os equipamentos troquem informacao, e de inteligencia artificial
    Isso representa a quarta revolucao industrial
https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/
Decada de 70
  Em 1972 estava prevista a entrada em funcionamento da Petroquímica União, a primeira indústria petroquímica de porte do país, o que ampliaria muito a oferta dos insumos básicos para a fabricação de resinas
  Inicio da operacao do polo petroquimico de camacari - BA
  Um segmento importante da epoca foi o de brinquedos, que eram feitos de PE, PS, PVC, ABS e poliamida. A maioria das materias-primas era importada
  A gente estava comecando a produzir pecas de plastico para carros, como farois
  A industria comecou a perceber as vantagens do uso de plastico como embalagem
    Diferentes cores e formatos
    Reducao de custos de producao
    Principal material: PE -> consumia 65% da producao nacional de PE
Decada de 80
  Nessa epoca o brasil estava passando pelo fim da ditadura militar e vivendo o periodo de hiperinflacao
  Os precos estavam aumentando muito e a economia nao estava nem um pouco boa
  Mesmo assim, foi uma epoca revolucionaria em relacao a plasticos, gerando muitas das tendencias que a gente ainda ve hoje
  Setor petroquimico aumentou sua capacidade, permitindo produzir ate 1,83 milhoes de toneladas de resinas termoplasticas (PEAD, PEBD, PP, PS e PVC) por ano e esperava-se aumentar ainda mais
  Em 1982 foi inventado o CD, feito de policarbonato, mas ele so chegou no brasil alguns anos depois e comecou a ser produzido aqui. Nao preciso nem dizer como isso revolucionou a industria da musica
  Nessa decada as garrafas PET comecaram a ser utilizadas como embalagens de refrigerantes e as primeiras garrafas comecaram a ser produzidas (em SP)
  Mundo: a IBM inventou uma coisa chamada PC, que usava algumas pecas de plastico o que foi bom para a industria de plasticos.
  Mas, alem disso, comecaram a usar computadores nas empresas
  Chegaram no brasil softwares de computado (CAD) para projetar pecas. Ate entao, tudo era feito no papel
  Nessa decada, as maquinas industriais foram bem aperfeicoadas, melhorando o desempenho
  Aqui, comecou-se a falar sobre reciclagem
Decada de 90
  Comeco da decada foi marcada pelo governo collor.
  A inflacao estava muito alta e, para isso, o governo implantou o plano collor e realizou um confisco monetario
  Isso gerou muito ruido e instabilidade economica e politica, que comecaram a melhorar em 1994 com o plano real
  Isso tudo afetou tambem o setor de plasticos
  Aqui, o consumo de plastico no brasil tinha crescido 6 vezes comparado com 1970, mas ainda assim era muito baixo em relacao aos outros paises
  O carro popular, que era mais barato e com mais pecas de plastico, foi lancado. Isso impulsionou a industria de plastico
  A construcao civil, um dos setores que mais utiliza plastico hoje em dia, comecou a incorporar pecas de plastico pre-fabricadas, passando de uma producao artesanal para industrial
    PVC, PP e PS comecaram a fazer parte tanto da parte estrutural quanto da arquitetonica das obras
  Tivemos uma alta na producao de tampinhas de garrafas PET. Apesar de parecer simples, a fabricacao das tampinhas envolve alta tecnologia e algumas empresas estrangeiras vieram ao brasil para fazer isso
  Embalagens de alimento: nessa epoca, os filmes multicamadas ganharam forca para embalar carne, frutas, vegetais.
    Esses filmes nada mais sao do que plasticos feitos de varias camadas
    Isso isola melhor o alimento e conserva mais
Decada de 2000
  Nos anos 2000, apesar de ter 2 acontecimentos que abalaram o mundo, o 11 de setembro e a crise de 2008, os resultados da industria nacional do plastico foram positivos
    O consumo saltou de 3,8 milhoes de toneladas ao ano para 4,9
  Os grupos Odebrecht e Mariani integraram seu setor petroquimico a central petroquimica do polo de camacari
  Uso de compositos ganhou forca
    Compositos sao misturas de polimeros com alguma outra coisa, o que pode melhorar as propriedades dos materiais
  Pesquisas de compostos nanometricos, que sao polimeros misturadas com particulas beeem pequenas, comecou a ganhar forca
    As empresas comecaram a investir pesado
    As universidades tambem estavam pesquisando
  Plastico ganhou espaco em varias aplicacoes, dos oculos aos avioes
Decada de 2010
  De 2010 para ca a gente tambem teve alguns episodios conturbados: o impeachment da dilma e o corona virus
  No covid, por exemplo, a gente comecou a usar cada vez mais plastico como protecao e produtos descartaveis
  Mesmo assim, muita tecnologia e novas aplicacoes foram desenvolvidas no setor dos plasticos
  O que se fala bastante hoje em dia eh de industria 4.0
    Uso de informacoes de todas as maquinas da linha de producao para melhorar o produto
    Isso envolve a utilizacao da internet das coisas, para que os equipamentos troquem informacao, e de inteligencia artificial
    Isso representa a quarta revolucao industrial
https://www.scielo.br/j/po/a/qWM6MkwxLYpfLYH7nzqKpqg/?lang=pt
Decada de 20
  Descoberta dos polimeros
Decadas de 40-50
  Enquanto paises europeus ja faziam pesquisa sobre polimeros, o brasil estava muito atrasado em relacao a industria e universidades
  Produziamos borracha natural e alguns plasticos para pecas, como celulose e resinas fenolicas
  Isso foi antes da fibra sintetica, entao a gente produzia bastante roupa com fibra de celulose
  Como as universidades ainda ao eram muito boas, a gente nao conseguia formar gente muito qualificada. Isso era ruim porque faltava conhecimento
  Porem, muita gente qualificada comecou a fugir da guerra na europa para ca, o que ajudou nossa industria
    Isso originou algumas industrias em SP, parana, santa catarina e rio grande do sul

## Slide 8: Brasil em relação ao mundo (2016)
FAPESP, Plastic Planet, 2019.
https://revistapesquisa.fapesp.br/en/plastic-planet/
Map of waste generated in various countries, including Brazil

## Slide 9: Resinas consumidas no Brasil
Abiplast, Perfil 2021.
http://www.abiplast.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Perfil-2021-PT-vs2.pdf
Breakdown of plastics consumed in Brazil, with pop out highlighting breakdown of post-consumer resins
Notes: Dos plsticos que a gente consome, esses sao os principais
Tem uma parcela de plasticos reciclados, o que eh otimo, dos quais grande parte eh feito de PET
De resto, nos temos 6 principais plasticos consumidos

## Slide 10: Resinas consumidas no Brasil
Abiplast, Perfil 2021.
http://www.abiplast.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Perfil-2021-PT-vs2.pdf
Breakdown of plastics consumed in Brazil
Recycling symbols 1-7 with the corresponding plastic name
Notes: Como a gente tem basicamente 6 e cada um deve passar por um processamento diferente quando for reciclado, existe esse codigo que voces muito provavelmente ja viram antes: 6 polimeros + outros

## Slide 11: Resinas consumidas no Brasil - PET
Britannica, polyethylene terephthalate.
https://www.britannica.com/science/polyethylene-terephthalate
Breakdown of plastics consumed in Brazil, with PET circled
Example PET products (fabric, bottles, etc.)
Notes: Tecidos sinteticos
Garrafas
Embalagens de cosmeticos e comida
Carcaça de pneus
Reforço para mangueiras de incendio

## Slide 12: Resinas consumidas no Brasil - PEAD
Abiplast, Perfil 2021.
http://www.abiplast.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Perfil-2021-PT-vs2.pdf
Breakdown of plastics consumed in Brazil, with PEAD circled
Examples of PEAD products- hard plastic jugs, plastic toys, plastic garden tubing, etc.
Notes: Tubo de agua
Plastico para congelar comida
Garrafas de oleo de motor e produto de limpeza
Encanamentos de irrigacao
Brinquedos

## Slide 13: Resinas consumidas no Brasil - PVC
Instituto Brasileiro do PVC.
https://pvc.org.br/
Breakdown of plastics consumed in Brazil, with PVC circled
Examples of PVC products- pipe, soccer ball, electrical insulation, etc.
Notes: Bola
Encanamento
Brinquedos
Sacos de sangue
Isolante para fios

## Slide 14: Resinas consumidas no Brasil - PEBD
FAPESP, Plastic Planet, 2019.
https://revistapesquisa.fapesp.br/en/plastic-planet/
Breakdown of plastics consumed in Brazil, with PEBD circled
Examples of PEBD products-plastics bags, films, trash bags
Notes: Plastico filme
Sacolas plasticas
Plasticos que cobrem a roupa quando a gente manda lavar

## Slide 15: Resinas consumidas no Brasil - PP
FAPESP, Plastic Planet, 2019.
https://revistapesquisa.fapesp.br/en/plastic-planet/
Breakdown of plastics consumed in Brazil, with PP circled
Examples of PP products-plastics buckets, trash can, straws, syringes
Notes: Partes de carro, como parachoque e painel
Copo plastico
Baldes e baldes de tinta
Seringa
Canudo
Resiste ao calor, inerte, resistente ao apodrecimento e mofo

## Slide 16: Resinas consumidas no Brasil - PS
Chemical Safety Facts.
https://www.chemicalsafetyfacts.org/chemicals/polystyrene/#:~:text=Uses%20%26%20Benefits,-Polystyrene%20in%20Appliances&text=Refrigerators%2C%20air%20conditioners%2C%20ovens%2C,%2Deffective%20and%20long%2Dlasting.
Breakdown of plastics consumed in Brazil, with PS circled
Examples of PS/EPS products- refrigerator drawers, plastic petri dishes, Styrofoam,
Notes: Isopor: marmitas e embalagens de eletronicos
Pecas dentro da geladeira

## Slide 17: Setores consumidores (2019)
Abiplast, Perfil 2021.
http://www.abiplast.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Perfil-2021-PT-vs2.pdf
Breakdown of plastic used per sector in Brazil (figure from ref)