## Slide 1: Impressão 3D & Bio PLA
Notes: PLA: polylactic acid

## Slide 2: Tipos de impressão 3D
Processo de extrusão
Menos preciso
Mais acessível
https://www.youtube.com/watch?v=P_DPHl_95MY
Estereolitografia (SLA)
Filamento
Processo de fotopolimerização
Alta precisão
Mais técnico
https://www.youtube.com/watch?v=kR7iDnrAxAU

## Slide 3: Abstração do processo de impressão
Por que impressão 3D?
Direto do design para fabricação
Construção sob encomenda
Personalizabilidade
Computer-
aided design (CAD)
Fatiamento e suporte (código automatizado)
Extrusão ou fotopolimeri-zação
Objeto final

## Slide 4: Considerações sobre o design
Camada por camada
A base precisa colar na esteira
Pedaços flutuantes são desafiadores- requerem apoio
Personalização

## Slide 5: Impressão 3D com filamento
Diferentes polímeros são usados para obter diferentes propriedades em diferentes aplicações
Poli(ácido lático) é fácil de imprimir e é biodegradável
  Derrete a 170 - 180 °C
Outros filamentos comuns:
  ABS: forte e duradouro, Mau cheiro durante a impressão
  PVA - solúvel em água

## Slide 6: Ciclo do PLA
Start from corn, tapioca roots, or sugarcane
Fotossíntese absorve CO2
Matéria bruta
Polimerização por fermentação
Biodegradação
Processo de
manufatura

## Slide 7: Pros 3 contras
Feito de plantas, não de petróleo
Termoplastico- pode ser reciclado
Biodegrada em 1-3 meses em compostagem comercial
Área para plantações
Temperatura de transição vítrea baixa faz o produto perder a forma e degradar
Demora mais para degradar no ambiente (décadas em alguns casos)